Всероссийская олимпиада по физике

Окружной этап

Самарской области 2012 года

Задания для учащихся 10 классов

Задача 1. Катер перевозит пассажиров из пункта А на левом берегу в пункт В на правом берегу и возвращается обратно. Сколько времени катер потратит на всю поездку (не считая времени задержки в пункте В)?

Ширина реки 1 км, скорость течения км/час. Пункт В находится на расстоянии 2 км вдоль берега против течения от пункта А. Скорость катера в озере км/час.

Задача 2. Три груза связаны легкой нитью, перекинутой через невесомый блок, установленный на наклонной плоскости (рис.). Угол наклона к горизонту α. Грузы разной массы  и . Их начальные скорости равны нулю. Коэффициент трения между грузами и наклонной плоскостью равен k.

Исследовать при каких условиях в этой системе грузы и  будут двигаться вверх по наклонной плоскости, вниз по наклонной плоскости, оставаться неподвижными. Какое значение имеет сила натяжения нити  между грузами и  в каждом из этих трех случаев.

Задача 3. Экспериментатор имеет герметичную камеру с подвижным поршнем с максимальным объемом V. В начальный момент времени в камере имеется воздух с давлением P0, равному атмосферному давлению. Он занимает ½ объема камеры (невесомый поршень опущен). Экспериментатор накачивает воздух в камеру из атмосферы насосом, объем которого V0 = V/10, до давления P = 2P0 и до объема V. Сколько ходов сделал поршень насоса, чтобы накачать камеру (нагреванием пренебречь).

Задача 4.  Гидрофон, установленный на дне, зарегистрировал последовательность сигналов, связанных с подводным взрывом на дне. Промежуток времени между первым и вторым сигналом составили t1 = 1с. между первым и третьим  t2 = 3с. Почему зарегистрировано несколько сигналов, и на каком расстоянии от гидрофона произошел взрыв?

Задача 5. Цепь, показанная на рисунке, собрана из одинаковых резисторов и вольтметров с одинаковыми сопротивлениями. Первый вольтметр показывает U1 = 10 В, а третий U3 = 8 В.Что показывает второй вольтметр?

# Text boxes

m

m2

m1

α

V3

V2

V1